## Slide 1: Camp2Code
Gruppe 2
Martin Eckert (I/PI-MP3) Peter Hable (I/EN-AI3) Israel Martinez Moreno (I/AS-GYB1) Dragan Petrovic (I/PI-MP5) Michael Modrow (N/EN-AT)
3. Juni 2022

## Slide 2: Projektauftrag
Das in der ersten Projektphase verwendete Modellauto „PiCar“ soll mit Hilfe einer Kamera gesteuert werden
Das Ziel der ersten Woche ist es, eine Klasse CamCar zu entwickeln, mit der das PiCar mit OpenCV einer Fahrspur innerhalb von zwei Linien (mit Klebeband auf dem Boden markiert) folgen kann
Das Ziel der zweiten Woche ist es, eine Klasse DeepCar zu entwickeln, mit der das PiCar mit einem Neuronalem Netz derselben Fahrspur folgen kann

## Slide 3: Planung, Vorbereitung
Integration der Kamera ans PiCar
  Installation der notwendigen Software und Dateien
  Die Art des Kamera-Anbaus war freigestellt, es wurde auch eine Halterung angeboten
Datenaustausch in der Gruppe mittels „Git“
Testen und Verstehen der Basisklasse „Camera“
  In basisklassen_cam.py

## Slide 4: Klasse „CamCar“
Die Klasse CamCar importiert die Basisklasse Camera (bk_cam) und ermöglicht die Steuerung der Kamera
Definition einer Methode „video_capture“, die das Kamerabild auf den relevanten Bereich der Fahrbahnmarkierungen zuschneidet, deren Farbe isoliert, und deren Kanten erkennt
  Die Parameter für den relevanten Bereich der Fahrbahnmarkierungen und deren Farbe können separat kalibriert werden und werden zum Start geladen
  Die Bibliothek OpenCV (cv) arbeitet nativ im BGR-Farbraum (Blau, Grün, Rot)
    Transformation in den HSV-Farbraum mit „cv.cvtColor“, um eine Farbe explizit eingrenzen zu können
  Fokus auf die blaue Fahrbahnmarkierung mit „cv.inRange“ über den „Hue“-Kanal
  Kanten-Erkennung mit „cv.Canny“über den Kontrast => Schwarz/Weiß-Bild
  Aufruf von „line_detectP“ mit diesem s/w-Bild zur Bestimmung der Fahrtrichtung
  Aufruf von „autolenkwinkel“ zur Ansteuerung des PiCar
  Aufruf von „save_drivingdata“ zur Speicherung der Trainingsdaten: Bild & Lenkwinkel

## Slide 5: Methode „line_detectP“
Mit „cv.HoughLinesP“ wird das übergebene s/w-Bild der Kanten analysiert
  Die Kanten der beiden Fahrbahnmarkierungen werden in Linien abstrahiert
  Einfluss der Parameter zur Empfindlichkeit der Linienerkennung untersucht
  Diese Linien werden in „links“ und „rechts“ unterteilt
    Unterschiedliche Entscheidungskriterien probiert
      Linien-Endpunkte, -Mittelpunkt, Bildränder
  Daraus wird je eine „Mittellinie“ gebildet
    Unterschiedliche Mittelwertbildungen probiert
      Arithmetisch, mit Längengewichtung
  Deren Schnittpunkte mit dem oberen Bildrand werden gemittelt und als Ziel interpretiert
    Mit dieser „Ziellinie“ wird ein Lenkwinkel a bestimmt
a
xm
xl
xr

## Slide 6
Calibrate HSV
Calibrate ROI
Trainingsdaten
CamCar.py
Video_capture
Line_detectP
Autolenkwinkel
Line_weight
diff_epsi
save_drivingdata
Fahrparcours_7
Klassen und Methoden in „CamCar“

## Slide 7: Analyse der Einflussparameter beim Fahren
Lenkwinkel a = arctan(xm/h) => Je flacher das Bild, desto größer ist a
Auch mehrere erkannte Linien können eine relativ kurze „Mittellinie“ erzeugen
  Kann dann hypersensibel auf die Richtung reagieren => Besser Neigung der Linie verwenden?
Licht- und Boden-Verhältnisse entscheidend
Neigungswinkel der Kamera
  Größerer Einfluss auf die Verwertbarkeit des Bildes als der ausgeschnittene Bereich
a
w
h
xm
Mittellinie
waagerecht
30° nach unten geneigt

## Slide 8: Training eines Neuronalen Netzes (NN)
Aufbau eines NN mit Jupyter Notebook
Einfluss der Parameter untersucht
  Trainingsbilder
    Anzahl der Bilder (inkl. Spiegelung), Bildgröße, Bild-„Qualität“ (Passt der Lenkwinkel zum Bild?)
  Größe des NN
    Größe und Anzahl der Layer (Convolution, Dense)
  Trainingsparameter
    learning_rate, batch_size, epochs,
Einfluss der Leistung des Trainingsrechners
  Ermitteln optimaler Parameter
Einfluss der Leistung des Raspberry Pi
  Vorhersage des ermittelten Lenkwinkels

## Slide 9: Klasse „DeepCar“
Die Klasse DeepCar liest das mit dem NN trainierte Modell ein
  Berechnet aus dem aktuellen Kamerabild mit dem Modell einen Lenkwinkel und steuert damit das PiCar
DeepCar.py
Video_capture
model.predict()
self.drive
Fahrparcours_8
Calibrate ROI
CNN

## Slide 10: Danke!